## Slide 1
고정길이 서브넷 마스크 : 컴퓨터 수가 동일하게 구성되므로 Flexible하지 않음
가변길이 서브넷 마스크
가변길이 서브넷 마스크 : 서브넷 별로 컴퓨터 수를 다르게 변경 가능
Subnet mask의 앞 부분이 연속된 26개의 1로 채워짐
255.255.255.192로 표현되고, /26으로 줄여 표현한다.
현재까지 다음과 같이 이해하고 있다.
네트워크 주소 : 192.168.1.0 : 네트워크부(24비트) + 호스트부(8비트) -> 2^8-2개의 호스트를 한 네트워크로 묶을 수 있다.
그런데 그렇게 큰 덩어리(2^8-2) 말고 쪼개서 사용(일종의 서브 그룹핑)하고 싶다. -> 서브넷 마스크 개념 도입
서브넷화할때 네트워크부를 2비트 늘리고(24+2비트), 호스트부를 2비트 줄인다(8-2비트).
이렇게 하면 parent아래 4개의 subnet이 생기는 꼴이며(2^2), 각각의 subnet은 2^6-2개의 호스트를 묶을 수 있다.
각각의 subnet 네트워크 주소는 : [192.168.1.0], [192.168.1.64], [192.168.1.128], [192.168.1.192]
균등 분할은 불편하므로 불균등하게 사용하기 위해서는 가변길이 서브넷 마스크를 이용하면 된다.
나중에 다시 와서 틀린 표현이 있는지 확인해보도록 합시다.